## Slide 1
轻羽智评
端侧人工智能羽毛球动作识别与规范评估系统
汇报时间：2026.10
汇报人：XXXX、XXXX

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目背景与总体方案
Background and overall design
02
核心算法与实验数据
Core algorithms and experiments
03
端侧部署与系统演示
Edge deployment and demo
04
应用推广与未来规划
Applications and roadmap

## Slide 3
PART.01
项目背景与总体方案
Background and overall design
面向普通人动作难以自查的痛点，给出端侧 AI 动作识别与规范评估的整体方案。

## Slide 4
项目重点
项目背景与痛点
羽毛球普及度高，动作规范却难以自查
专业教练稀缺、费用较高，普通人缺少及时反馈
市面方案多依赖云端，存在隐私与网络依赖
目标：单摄像头加端侧 AI，做随时可用的动作教练

## Slide 5
项目重点
现有技术对比
人工录像回看：无量化指标，依赖个人经验
云端动作分析：需联网，隐私风险，评分不透明
本系统：端侧本地运行，实时量化，建议可解释

## Slide 6
项目重点
系统总体设计
三级流水线：视频流粗筛 → 姿态关键点 → 识别与评分
一套算法、两种入口：实时与录像共用
局域网 Web：实时、回看、报告、双视角融合

## Slide 7
PART.02
核心算法与实验数据
Core algorithms and experiments
七类动作识别、分组门控、四项可解释评分，以及目标域微调后的实测结果。

## Slide 8
项目重点
核心技术与创新点
活动触发式切分：一拍一次，快慢挥拍自适应
识别门控：无动作不强行归类
AHP 可解释评分：权重可追溯，建议可解释
目标域微调：同人同机位识别 87.9%
双视角融合：正面加侧面分时采集

## Slide 9
项目重点
动作识别与实验数据
七类击球：正反手发球、高远球、杀球、吊球、挑球、搓球
过顶/非过顶分组门控，抑制跨组误判
域适配后同人同机位留出准确率 87.9% ± 3.6%

## Slide 10
项目重点
四项评分与建议
动作标准度 50%、步伐 25%、连贯性 15%、动作识别 10%
识别置信度低于 0.5 时动作分减半
逐条错误规则加纠正话术，评分可解释

## Slide 11
PART.03
端侧部署与系统演示
Edge deployment and demo
SC171 端侧部署、四项 Web 视图与性能对比，支持现场实物演示。

## Slide 12
项目重点
端侧部署与性能
SC171 v3（QCM6490），ONNX Runtime 纯 CPU
显示 30fps，分析帧率 13~17fps
分类器 ONNX 约 0.36MB，姿态模型约 13MB
切分命中率 95.8%

## Slide 13
项目重点
系统界面
实时识别与建议
逐帧回看
会话报告
双视角融合

## Slide 14
项目重点
性能对比与优势验证
端侧本地运行，无需联网，保护隐私
量化评分加可解释建议，区别于黑盒打分
实物可在现场演示，非纸面方案

## Slide 15
PART.04
应用推广与未来规划
Applications and roadmap
应用场景、低成本平台迁移路径与后续技术演进。

## Slide 16
项目重点
应用场景与推广价值
体校与俱乐部教学辅助、中小学体育课、居家训练、康复
单摄像头加开发板，硬件成本低
平台解耦：SC171 验证可行性，可迁移到 RK3588 等更低成本平台
同一套框架可迁移到健身、网球、乒乓球

## Slide 17
项目重点
应用推广与未来规划
已完成数据、训练、评分、部署全链路
未来：NPU 加速、更多运动、专业示范数据集
社会价值：普及科学健身、缓解教练不足

## Slide 18
轻羽智评
感谢您的认真聆听！
Smart Badminton · Edge AI Action Assessment
汇报时间：2026.10
汇报人：XXXX、XXXX